| Le couple outil-matière | CI 16 |
| --- | --- |
|  | BAC PRO TU |

1- Puissance de coupe en usinage :

L'étude et l'évaluation des forces de coupe présente un intérêt en usinage principalement :

- pour dimensionner les outils et les éléments de machine outils ;

- pour maîtriser l'apparition des vibrations (broutage) ;

- pour évaluer la puissance de coupe et permettre ainsi le choix rationnel d'une machine outil.

Cette puissance de coupe absorbée par la broche, se détermine à l'aide d'une formule qui tient compte :

- des paramètres de coupe en fonction de la matière à usiner,

- des forces de coupe de l'outil sur la pièce au travers d'une variable kc appelée "Pression spécifique de coupe" :

N/mm2       N          mm2

Remarque : kc représente donc une force de coupe par unité de surface.

Il existe des banques de données qui permettent de déterminer à l'aide d'un tableau, la valeur de kc à prendre, en fonction de la matière à usiner, de sa résistance à la traction (dureté Brinell) et de l'épaisseur du copeau, pour des outils carbures.

La formule générale de la puissance de coupe Pc peut s'écrire :

A l'aide des abaques de calcul de puissance en tournage comme en fraisage (page 4 et 5), il est possible de déterminer Pc en fonction des données  pour un usinage (paramètres de coupe, outil utilisé, matière usinée, machine).

Ces abaques sont des outils permettant de s'affranchir de la formule de calcul de puissance de coupe.

2- Puissance de coupe en tournage absorbée par la broche :

Si l'on considère la section de copeau :					Pour un outil donné :

La section du copeau s'écrit :

ATTENTION : L'unité de kc sur l'abaque de la pages 4, est exprimée en daN/mm2 !

Exemple : Usinage d'un arbre de scie en ébauche.

Données : (50mm

- Matière usinée C48 pour une pression spécifique de coupe kc = 2500 N/mm2

- Profondeur de passe a = 4mm

- Vitesse de coupe Vc = 160m/min

- Avance f = 0,4mm/tr

- Outil PSBN (Кr = 75°) à coupe négative

- Machine outil utilisée : tour parallèle conventionnel, rendement (=0,6

Question : Déterminer la puissance consommée par le moteur pour réaliser cet usinage.

3- Puissance de coupe en fraisage absorbée par la broche :

Illustration d'une dent en prise :

La section du copeau moyen peut s'écrire :

La puissance développée par Fc peut s'écrire :

Avec Z' : nombre de dents en prise.

Il est alors possible d'en déduire la formule de la puissance de coupe à la broche :

Exemple : Usinage d'un guide lame en ébauche

Données : Matière usinée C38 pour une pression spécifique de coupe kc = 2533 N/mm2

Largeur fraisée ar = 105mm  et   profondeur de passe aa = 3mm

Vitesse de coupe Vc = 100m/min

Fraise tourteau à plaquettes carbures (125

Avance fz = 0,3mm/tr

Nombre de dents Z = 8

Rendement du moteur de : ( =0,8

Question : Déterminer la puissance consommée par le moteur pour réaliser cet usinage.

# Text boxes

Pc=

dents

Fc

Kc : pression spécifique de coupe

Fc : Force de coupe

AD : Section du copeau

Vc

Vf

o

kW

## AD x kc x Vc

60.10 3

mm2

N/mm2

m/min

m/min

N/mm2

mm2

m/min

N/mm2

mm/tr

kW

## f x a x kc x Vc

60.10 3

fz

a

f

Avance

Profondeur de passe

mm

kW

Кr

P

ADm = hm . bD

aa

hm

bD

Fc

Vc

Vf

ar

mm

m/min

N/mm2

mm/tr/dent

kW

## aa x ar x fz x Z’ x kc x Vc

(.D.60.10 3

D

mm

mm

dents

kc = Fc / AD

AD=f x a

Section du copeau

## ADm x kc x Vc x Z’

60.10 3

Fc=

La formule de la puissance de coupe peut s'écrire :

La puissance de coupe est exprimée en kiloWatt

Pc=

Pc=