| CI 1 | Les machines-outils (cinématique, architecture…) |
| --- | --- |
|  | S2.2 – Moyens et techniques de Production |
|  | S2.2.1 – Machines-outils |
| Machines d’usinage conventionnelle (MO) Pour générer une ou plusieurs surfaces élémentaires, il est nécessaire de combiner deux mouvements générateurs : le mouvement de coupe Mc le mouvement d’avance Mf Les principales caractéristiques pouvant être associées à chacun de ces mouvements : la vitesse (donnée cinématique essentielle réglable à partir de la boîte de vitesse) ; la trajectoire rectiligne ou circulaire ; la direction et le sens du déplacement. Machine d’usinage conventionnelle : le TOUR Définition : C’est une opération qui permet, par coupe de métal à l’aide d’un outil à tranchant unique, la réalisation des surfaces de révolution intérieures ou extérieures, sur une machine-outil appelée TOUR. Les usinages sont réalisés à partir de la combinaison de 2 mouvements : un mouvement de rotation de la pièce appelé mouvement de coupe (Mc). Il s’exprime en tour / minute (tr/min) : c’est la fréquence de rotation (n). un déplacement rectiligne de l’outil appelé mouvement d’avance (Mf). Il s’exprime en millimètre / minute (mm/min) : c’est la vitesse d’avance. Chaîne cinématique d’un tour : |
| CI 1 | Les machines-outils (cinématique, architecture…) |
|  | S2.2 – Moyens et techniques de Production |
|  | S2.2.1 – Machines-outils |
| Architecture d’un tour : Le mouvement de coupe Mc est transmis par l’intermédiaire des organes suivant : le moteur la boîte de vitesse la broche la pièce Le mouvement d’avance Mf est transmis par l’intermédiaire des organes suivants : le moteur la boîte des avances les chariots le porte-outil l’outil |

| CI 1 | Les machines-outils (cinématique, architecture…) |
| --- | --- |
|  | S2.2 – Moyens et techniques de Production |
|  | S2.2.1 – Machines-outils |
| Principe d’usinage : Relation principe d’usinage / morphologie des pièces / typologie des machines : |

| CI 1 | Les machines-outils (cinématique, architecture…) |
| --- | --- |
|  | S2.2 – Moyens et techniques de Production |
|  | S2.2.1 – Machines-outils |
| Machine d’usinage conventionnelle : la FRAISEUSE Définition : Le fraisage est un procédé d’usinage, permettant l’obtention de formes géométriques qui peuvent être : des surfaces géométriques simples (principalement des plans). des associations de surfaces géométriques simples (rainure, épaulement, …). Ces usinages sont réalisés à partir de la combinaison de 2 mouvements : un mouvement de rotation de l’outil (fraise) appelé mouvement de coupe (Mc). Il s’exprime en tour / minute (tr/min) : c’est la fréquence de rotation (n). un déplacement rectiligne de la pièce appelé mouvement d’avance (Mf). Il s’exprime en millimètre / minute (mm/min) : c’est la vitesse d’avance. Chaîne cinématique d’une fraiseuse : |
| CI 1 | Les machines-outils (cinématique, architecture…) |
|  | S2.2 – Moyens et techniques de Production |
|  | S2.2.1 – Machines-outils |
| Architecture d’une fraiseuse : |

| CI 1 | Les machines-outils (cinématique, architecture…) |
| --- | --- |
|  | S2.2 – Moyens et techniques de Production |
|  | S2.2.1 – Machines-outils |
| Principe d’usinage : Relation principe d’usinage / morphologie des pièces / typologie des machines : |

| CI 1 | Les machines-outils (cinématique, architecture…) |
| --- | --- |
|  | S2.2 – Moyens et techniques de Production |
|  | S2.2.1 – Machines-outils |
| Le mouvement de coupe Mc est transmis par l’intermédiaire des organes suivants : le moteur la boîte de vitesse la broche l’outil Le mouvement d’avance Mf est transmis par l’intermédiaire des organes suivants : le moteur la boîte des avances les chariots le porte-pièce la pièce Eléments de réglage des machines : Permettre le respect des cotes de fabrication (Cf). Tambours gradués Exemple : pour un tour du tambour gradué de 100 graduations, le chariot se déplace de 5 mm (pas de la vis). g = 5/100 = 0.05 mm Butées Différentes butées : butée de broche : positionne la pièce sur l’axe Z. butée longitudinale (ou de banc) : arrête le mouvement d’avance longitudinal Mfl de l’outil afin de respecter la Cf axiale Z. Elle peut être fixe ou débrayable. butée transversale : positionne l’outil par rapport à l’axe broche afin de respecter la Cf (. |

# Text boxes

Energie électrique

Moteur électrique

BV de la broche

Broche + pièce

BV des avances

Chariot porte-outil

Pièce usinée + copeaux

| Principaux éléments de la machine |
| --- |
| Bâti |
| Chariot transversal |
| Traînard ou chariot longitudinal |
| Fourreau |
| Chariot porte-outil ou chariot orientable |
| Poupée mobile |
| Carter de protection |
| Vis mère |
| Barre de chariotage |
| Principaux éléments extérieurs liés à la machine |
| Appareil-lage | Nez de broche et porte- pièce mandrin et mors |
|  | Porte-outil amovible |
| Couple Outil/ pièce | Pièce |
|  | Outil à tranchant unique |
|  | Tourelle |

1

2

4

3

12

11

10

9

7

6

8

5

Broche + outil

BV de la broche

Moteur électrique

Energie électrique

Table + pièce

BV des avances

Pièce usinée + copeaux

4

5

15

14

13

11

10

9

8

7

6

3

2

Transformation du mouvement

14

13

13

14

1

| Principaux éléments de la machine |
| --- |
| Bâti |
| Tête universelle |
| Nez de broche |
| Table (chariot longitudinal) |
| Chariot transversal |
| Console (chariot vertical) |
| Bras support |
| Lunette |
| Carter de protection |
| Colonne |
| Principaux éléments extérieurs liés à la machine |
| Appareil-lage | Porte-pièce : étau à mors parallèles |
|  | Porte-outil : arbre porte-fraise |
|  | Porte-outil : arbre long porte-fraise |
| Couple Outil/ pièce | Pièce |
|  | Fraise 2 tailles |
|  | Fraise 3 tailles |

12

avec broche verticale

avec broche horizontale

en  verticale

en  horizontale

16

Moteur

BV avances

BV broche

16

BV des avances

Axe de rotation

de l’outil

Pièce

Mouvement de coupe

Mouvement d’avance

Outil

Mouvement de coupe

Mouvement d’avance